Uvajanje strojnega vida (SV): Opomnik

Povzeto po Nello Zuech (2000): Understanding and applying machine vision, Appendix B:Machine vision application checklist

Proizvodni process, tehnologija, izdelek in okolje

- Kakšen je proizvodni proces?

- Gre za uvedbo SV v nov proizvodni sistem ali gre za dograditev?

- Gre za izdelčno proizvodnjo ali zvezni proizvodni proces?

- Gre za proizvodnjo enakih posamičnih izdelkov ali različne izdelke in v velikem številu?

- Kakšen je sedanji način pregledovanja oz. operacije, ki se jo nadomešča?

- Gre za sprotno (online) ali posredno (offline)  pregledovanje? Gre za 100% ali vzorčno pregledovanje?

- Kolikšen je (sedanji) izmet? Kakšna  je (sedanja) točnost pregledovanja?

- Kolikšen je pripravljalni čas proizvodnje in kako pogoste so priprave?  Kako (strokovno) zahtevna je priprava?

- Kakšen je izdelek?

- Izgled izdelka, izgled okolice. (Skice)?

- Kakšna je snov  iz katere je izdelek (kovina, plastika, keramika ….)?

- Kakšna je površina izdelka (mat, odbojna, prosojna, tekstura)?

- Kakšna je oblika izdelka (raven, ukrivljen, profiliran, nepravilen, …)?

- Kakšna je pozicija, usmerjenost izdelka (ali se spreminja)?

- Kakšna je velikost (min, max)?

- Kakšna je barva (se spreminja)?

- Kakšna je temperatura?

- Kakšna je življenjska doba izdelka? Je življenjska doba izdelka ali proizvodne tehnologije zadostna za uvedbo SV?

- Je pričakovati nove izdelke/procese? Kako bo to vplivalo na SV? Se v bodoče  pričakujejo spremembe v tem izdelku ali procesu?

- Kateri so specifični cilji, ki bi jih hoteli s SV doseči?

- Kako prihajajo izdelki? Kam gredo dobri in kam slabi izdelki? Se slabe izdelke da popraviti? Kam gredo dobri in kam slabi izdelki?

- Kakšno je okolje? Umazano, čisto, prašno, vlažno, laboratorijsko, notranje, zunanje, …

- Temperatura, vlaga, tresljaji, udarci,  ….

- Svetloba: dnevna, umetna, spremenljiva, kontrolirana,  …

- Kdaj bo sistem SV potreben? Kakšen je potrebni obratovalni čas (izmene)? Za koliko ponovitev sistema (proizvodnih linij) gre?

- Kakšen je odnos delavcev do avtomatizacije (oziroma SV)? Kakšen je odnos vodstva do SV? Kako gledate na uvedbo SV vi sami?

- So (za dobavitelje oz. izvajalce) na voljo tipični vzorci izdelkov? So na voljo načrti (skice)? Je moč preskrbeti video posnetek proizvodnje? Ali je (dobaviteljem) mogoč ogled proizvodnje?

Transport snovi, sestavnih delov, izdelkov

- Opis pretoka materiala

- Se pri tem izdelek lahko poškoduje (se da to preprečiti)?

- Bo poleg pregledovanja na istem mestu potekala še kakšna druga operacija?

- Takt linije (število izdelkov na minuto, povprečno, maksimalno)?

- So v prihodnosti predvidene spremembe?

- Ali izdelki stojijo (koliko časa) ali se gibljejo (kako hitro)?

- Kakšna je variabilnost pozicioniranja?

- Kakšen je presledek med izdelki (se lahko dotikajo, prekrivajo, konstanten, naključen)?

- Koliko je stabilnih leg izdelka?

- Koliko je prostora za namestitev sistema? Druge omejitve?

  - Je dostop do izdelka kakorkoli oviran?

  - So prisotne kakšnekoli druge prostorske omejitve?

  - Kako se ukrepa v primeru odkrite napake?

  - Kako se ukrepa v primeru ponovitve napake?

Kaj bomo z uvedbo SV pridobili

- Zakaj je pregledovanje izdelka ali kontrola procesa sploh potrebna?

- Kakšne so posledice, če se napaka prezre?

- Kakšen je  vpliv vgradnje slabega sestavnega dela?

- Se z uvedbo SV poenostavi kasnejši proizvodni/pregledovalni process?

- Kakšna je škoda, če “uide” slab izdelek?

- Kakšna je škoda, če se zavrže dober izdelek?

Kako se bo SV apliciral

- Opis aplikacije.

- Kako se slab izdelek razlikuje od dobrega?

- Kaj se pregleduje?

Merjenje: kaj se meri, kakšne so dimenzije, tolerance, ponovljivost, točnost, kalibracija  Pozicioniranje: točnost, ponovljivost, delovno področje, kalibracija.  Sestavljanje, prisotnost/odsotnost, velikost najmanjšega/največjega dela. Napake, poškodbe: opis poškodbe, najmanjša velikost, geometrična, fotometrična. Sortiranje: velikost, barva, geometrija, tekstura, …

Kakšen naj bo uporabniški vmesnik

- Obvezne funkcije/želene funkcije

- Izobrazba operaterja

- Število/pravice predvidenih uporabnikov

- Kaj se prikazuje? Je želen prikaz (slika) izdelkov,  operacij, razloga za izmet,

- statistika, ….?

- Izdelava poročil.

Intergracija, komunikacije

- Povezljivost z drugimi napravami, proženje pregledovanja, pošiljanje rezultatov   pregledovanja.

- Opis vseh vhodnih in izhodnih signalov (električno, mehansko, pomensko,…).

- Način komuniciranja z drugimi napravami.

- Stanje alarma.

Zanesljivost/razpoložljivost sistema:

    - Število obratovalnih ur (na teden)?

    - Število dovoljenih (potrebnih) vzdrževalnih ur.

    - Opis vzpostavitve sistema, kalibracije.

    - Opis občasnega preizkusa delovanja.

    - Obnovitveni čas (po izpadu, okvari).

    - Odzivni čas servisiranja.

Preiskusni pogoji

- Opis preizkusa delovanja

- Pri dobavitelju, pri naročniku.

- Definicija preizkusnih primerov (izdelki, okolica).

- Poskusna doba.

Splošni vidiki

1. Dobavljivost

2. Inštalacija, zagon

3. Garancija

4. Vzdrževanje

6. Cena

7. Dokumentacija

8. Usposabljanje

Druge odgovornosti

a. namestitev, mehanske konstrukcije

b. inštalacija

…………….